## Slide 1: 스마트 홈 세큐리티 시스템 System for smart home security
2014156046 주민수
2013152042 한훈영
2013154005 김균호
지도교수 : 박정민 교수님

## Slide 2: 목차-INDEX-
01.설계 개요
02.관련연구 및 사례
03.시스템 수행 시나리오
04.시스템 구성도
05.개발 환경 및 방법
06.업무 분담
07.수행 일정
08.필요 기술 및 참고 문헌

## Slide 3: 01.설계 개요
-개발 배경-
최근 비교적 보안이 취약한 1인 가구가 증가하면서 범죄의 대상이 되고 있다.
화재발생의 경우 초기 대처가 중요하지만 1인 가구의 경우, 화재의 위험도는 높지만 초기 대처가 상당히 취약하다.
이러한 문제점들이 있지만 기존의 방범 시스템은 가격이나 규모의 이유로 1인 가구에 적합하지 않다.

## Slide 4: 01.설계 개요
-개발 목표-
침입자 및 화재, 가스 누출 실시간 감지
   침입자 발생, 화재 발생, 가스누출의 상황이 발생 가능한 장소에 감지 센서를
  이용한 감지기를 부착하여 발생 여부를 상시 대비
상황을 인지하는 카메라와 위험에 대처할 경보기
   상황 변화가 발생 시, 사용자에게 메시지를 보내고 카메라를 설치하여 상황을
  인지하고 위험상황이라면 알람을 울려 대처
어플리케이션으로 보안 모드를 설정하고 원격으로 상황을 인지
 보안 모드를 on/off하고 카메라의 영상으로 원격으로 상황을 확인할 수 있는
스마트폰 어플리케이션
이러한 방범 시스템을 개발하여 범죄를 예방, 사고 발생률을 축소시킨다

## Slide 5: 02.관련 연구 및 사례
가정용으로 구성되어 있기에 독신 가
정에서 사용하기에는 규모나 가격적
인 측면에서 부적합
원룸같은 소규모 주택에서도 적용
가능한 크기의 시스템을 개발
기능이 제한적이거나 거주 구역의 특징상
장치의 추가 설치가 어렵다
기능이 복합적으로 작동하고 간편한
설치방식을 채택

## Slide 6: 03. 시스템 수행 시나리오

## Slide 7: 04.시스템 구성도
Raspberry Pi
화재 센서 모듈
거리 센서 모듈
영상 저장 모듈
RPi 통신 모듈
모드 전환 모듈
App 통신 모듈
카메라 모듈
타이머 모듈
알림 모듈
영상 출력 모듈
Application
Server
경보기 모듈
상황발생
가스 센서 모듈
알람 발생

## Slide 8: 04.시스템 구성도
거리 센서 모듈 | 초음파 센서(HC_SR04)를 이용해 침입자를 감지
화재 센서 모듈 | 불꽃 감지 센서(NS-FDSM)를 이용해 화재 발생시 방출되는 가시광선을 감지
가스 센서 모듈 | 가스 감지 센서(MQ-2)를 이용해 가스누출을 감지
카메라 모듈 | 카메라모듈(V2)를 이용해 실시간으로 감시 구역을 촬영하여 서버에 저장
영상 저장 모듈 | 거리 센서가 반응 할 경우, 상황을 녹화하여 서버에 저장
RPi 통신 모듈 | 카메라 모듈의 영상을 서버에 저장 센서가 작동했을 경우 알림 메시지를 전송
타이머 모듈 | 알림 메시지가 발생 후, 일정 시간 동안 해제 메시지가 미응답시 경보 메시지 전달
경보기 모듈 | 경보 메세지가 발생시, 스피커에서 경보 알람을 발생
알림 모듈 | 서버에서 알림 메시지를 받을 경우, 푸쉬 알림을 사용자에게 전달
모드 전환 모듈 | 보안모드의 설정을 on/off하여 거리센서의 작동을 실행 또는 종료
영상 출력 모듈 | 서버에 저장된 영상을 App을 이용해 확인
App 통신 모듈 | 서버에서 오는 알림 메시지나 영상을 저장 모드 전환 메시지를 서버에 알림

## Slide 9: 05.개발 환경 및 방법
Raspberry Pi | 
CPU | 쿼드코어 64bit arm cortex A53
RAM | 1GB (LPDDR2-900 SDRAM)
OS | Raspbian
Connectivity | 4xUSB, HDMI, Ethernet, 3.5mm audio jack, WiFi, Bluetooth
Connectors | Camera interface (CSI), GPIO, SPI, I2C, JTAG
갤럭시 A7 2016 | 
CPU | 옥타코어 1.6GHz(64비트)
RAM | 3GB
ROM | 16GB
OS | 안드로이드
Connectors | Camera interface (CSI), GPIO, SPI, I2C, JTAG
배터리 | 3300mAh

## Slide 10: 05.개발 환경 및 방법
Arduino Uno | 
CPU | Atmega328 16MHz
RAM | 2KB
OS | Firmware (toolkit)
Connectivity | Non (ESP8266 추가시 Wifi 가능)
Connectors | Digital I/O Pins, Analog Input Pins
추가 모듈 | 
카메라 모듈 | V2
초음파 센서 | HC_SR04
불꽃 감지 센서 | NS-FDSM
가스 감지 센서 | MQ-7
스피커 모듈 | pHAT
통신 모듈 | ESP8266

## Slide 11: 06.업무 분담
 | 주민수 | 김균호 | 한훈영
자료수집 | 서버 및 통신 기술 | 필요 하드웨어 조사 | Application 기술
설계 | DB Server | Raspberry Pi | Application
구현 | 영상 확인 모듈 영상 저장 모듈 서버 및 DB 구현 | 감지 센서 모듈 카메라 모듈 모듈 데이터 처리 | Application 통신 모듈 Application 인터페이스
테스트 | Application 작동 및 제어 테스트 통합 테스트 및 유지보수 |  | 

## Slide 12: 07.개발 일정
추진 상황 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
제안서 작성 및 심사 |  |  |  |  |  |  |  | 
센서 테스트 |  |  |  |  |  |  |  | 
서버 설계 |  |  |  |  |  |  |  | 
어플리케이션 설계 |  |  |  |  |  |  |  | 
모듈 총합 |  |  |  |  |  |  |  | 
종합 테스트 및 보완 |  |  |  |  |  |  |  | 
보고서 작성 및 제출 |  |  |  |  |  |  |  | 
발표 및 시연 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: 08.필요 기술 및 참고 문헌
Github 주소
- https://github.com/Kim-Gyunho/multi-design.git
1인 가구 통계 데이터
- 한국 형사 정책 연구원
- 지방자치데이터연구소
- 소방청 ‘2016년 주택용 소방 시설 설치율 파악 결과’
-참고 문헌-
1인 가구의 범죄 예방을 위한 스마트 지역범죄예방 서비스 애플리케이션 디자인
(오은후 저, ISSN : 2233-9205)
라즈베리 파이 프로그래밍 - 사이먼 몽크
모바일 웹 앱 개발하기 - Earle Castldine

## Slide 14: END